## Slide 1: Eco-Conception des cabinets de médecine de famille
John Nicolet
Département de médecine de famille - Unisanté – Lausanne
john.nicolet@unisante.ch

## Slide 2: Etude Eco-Conception
10 cabinets de médecine de famille en Suisse
Méthodologie : Cycle de vie / CO2eq
> 130 paramètres considérés
Bilan du cabinet moyen
Bilan par consultation

## Slide 3: Le cabinet moyen
6273 consultations / an 24 / par jour
2 médecins
à plein temps
2 assistant·e·s médical·e·s
à plein temps
207 de surface

## Slide 4: Comment Eco-Concevoir mon cabinet de médecine de famille ?

## Slide 5: Potentiel d’amélioration
Facteur 10
entre les meilleures et les pires pratiques observées

## Slide 6: Infrastructure
Actions | Gain carbone | Gain économique
Diminuer la température de chauffage de 1°C | 841 CO2eq kg / année | 264 .- CHF
Couper l’eau chaude des robinets | 601 CO2eq kg / année | 189.- CHF
Redimensionner la surface à 60 m2 / médecin | 5769 CO2eq kg / année | 2168.- CHF
Eteindre l’appareil de radiographie | 24 CO2eq kg / année | 105.- CHF

## Slide 7: Mobilité
Actions | Gain carbone
Inciter 80% des soignant·e·s a renoncer à utiliser la voiture pour se rendre au cabinet | 3654 CO2eq kg / année
Inciter 10% des patient·e·s à renoncer à utiliser la voiture pour se rendre au cabinet | 1294 CO2eq kg / année

## Slide 8: Sous-traitance
Actions | Gain carbone
Arrêter de faire venir le coursier du laboratoire en urgence | 1094 CO2eq kg / année
Effectuer les analyses urgentes directement au cabinet | 119 CO2eq kg / année
Limiter à un passage par jour la fréquence de collecte des échantillons pour le laboratoire | 147 CO2eq kg / année

## Slide 9: Consommables
Actions | Gain carbone
Ne pas utiliser de papier de lit plastifié | 140 CO2eq kg / année
Doubler la durée de vie des ordinateurs (de 4 à 8ans) | 332 CO2eq kg / année
Favoriser du matériel de soins minimisant les emballages | 231 CO2eq kg / année
Diminuer le coton dans les pansements | 1360 CO2eq kg / année

## Slide 10: Take home message
10 = facteur d’amélioration potentiel du bilan carbone d’un cabinet médical
Domaines principaux : transports & chauffage
Une diminution significative du bilan carbone peut être faite sans modifier les pratiques médicales

## Slide 11: Remerciements
Dre Yolanda Müller, Unisanté
Prof Nicolas Senn, Unisanté
Dre Paola Paruta, EA Shaping
Dr Julien Boucher, EA, Shaping
Merci pour votre attention